## Головки Гранаты-Бомбы

Enz golden jet  форсунки изготавливаются из стойкой закаленной стали.

Благодаря двум различным углам реактивных струй (10° и 30°) насадки имеют высокую тянущую силу и высокую эффективность очистки. Высокая эффективность достигается еще благодаря правильным конфигурациям сопел.

Применяются:

- для удаления свободного камня (бута, гравия) и мягких отложений

- для предварительной очистки перед использованием цепных каруселей или фрез ударного бурения

Для более эффективной очистки насадки с артикулами от 40.075 до 42.125A могут быть снабжены плоско-реактивными керамическими вставками.

Рабочее давление: до 250 бар

Вставки  enz®FanJetCeramic

и

Вставки enz®JetMaxCeramic

Вставки только enz®JetMaxCeramic

### Гранаты-Бомбы

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.038 | 3/8" | 25° | 45 – 100 mm | 10 l | 290 |

Размеры: 38 x 80 mm 			Сопла: 6 x JetMax Ceramic M6

Вес: 515 g 				Центральное сопло: 1 x JetMax Ceramic M6

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.050 | 1/2" | 25° | 60 – 150 mm | 50 l | 340 |

Размеры: 48 x 80 mm 			Сопла: 6 x JetMax Ceramic M8

Вес: 800 g					Центральное сопло: 1 x JetMax Ceramic M8

С плоско-реактивными керамическими вставками:

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.050 | 1/2" | 25° | 60 – 150 mm | 50 l | 390 |

Размеры: 48 x 80 mm 			Сопла: 6 x FanJet Ceramic M8

Вес: 800 g					Центральное сопло: 1 x JetMax Ceramic M8

*Артикул 42.050 поставляется только со вставками flat-jet-inserts диаметром 1.0 и 1.5 mm

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.075 | 3/4" | 10°+30° | 80 – 200 mm | 100 l | 390 |

Размеры:	58 x 104 mm	Сопла: 10° - 4 x JetMax Ceramic M10, 30° - 4 x JetMax Ceramic M10

Вес: 1.45 kg		Центральное сопло: 1 x JetMax Ceramic M10

С плоско-реактивными керамическими вставками:

| Артикул | Соединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.075 | 3/4" | 10°+30° | 80 – 200 mm | 150 l | 390 |

Размеры:	58 x 104 mm	Сопла: 10° - 4 x JetMax Ceramic M10, 30° - 4 x FanJet Ceramic M10

Вес: 1.45 kg		Центральное сопло: 1 x JetMax Ceramic M10

| Артикул | Соединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.100A | 1" | 10° + 30° | 150 – 300 mm | 150 l | 610 |

Размеры:	79x176 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x JetMax Ceramic M10

Вес: 4.70 kg				Центральное сопло: отсутствует

| 40.100A-SP10 | 1" | 10° - 10 x JetMax M10 | 150 – 300 mm | 150 l | 610 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.100A-SP15 | 1" | 15° - 10 x JetMax M10 | 150 – 300 mm | 150 l | 610 |
| 40.100A-SP30 | 1" | 30° - 10 x JetMax M10 | 150 – 300 mm | 150 l | 610 |

С плоско-реактивными керамическими вставками:

| 42.100A | 1" | 10° + 30° | 150 – 300 mm | 150 l | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Размеры:	79x176 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x FanJet Ceramic M10

Вес: 4.70 kg		Центральное сопло: отсутствует

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.100B | 1" | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 150 l | 760 |

Размеры:	98x179 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x JetMax Ceramic M10

Вес: 8.0 kg				Центральное сопло: отсутствует

| 40.100B-SP10 | 1" | 10° - 10 x JetMax M10 | 150 – 400 mm | 150 l | 760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.100B-SP15 | 1" | 15° - 10 x JetMax M10 | 150 – 400 mm | 150 l | 760 |
| 40.100B-SP30 | 1" | 30° - 10 x JetMax M10 | 150 – 400 mm | 150 l | 760 |

С 5 плоско-реактивными керамическими вставками:

| 42.100B | 1" | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 150 l | 780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Размеры:	98x179 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x FanJet Ceramic M10

Вес: 8.0 kg		Центральное сопло: отсутствует

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.100C | 1"1/4 | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 200 l | 760 |

Размеры:	98x179 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x JetMax Ceramic M10

Вес: 8.0 kg				Центральное сопло: отсутствует

С 5 плоско-реактивными керамическими вставками:

| 42.100C | 1"1/4 | 10° + 30° | 150 – 400 mm | 200 l | 780 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Размеры:	98x179 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x FanJet Ceramic M10

Вес: 8.0 kg		Центральное сопло: отсутствует

| Артикул | Присоединительная резьба | Угол струи | Диаметр трубопровода | мин. л/мин при 100 барах | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.125A | 1"1/4 | 10° + 30° | 300 – 600 mm | 300 l | 800 |

Размеры:	108 x 200 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x JetMax Ceramic M10

Вес: 11.5 kg				Центральное сопло: отсутствует

С 5 плоско-реактивными керамическими вставками:

| 42.125A | 1"1/4 | 10° + 30° | 300 – 600 mm | 300 l | 820 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Размеры:	108 x 200 mm	Сопла: 10° - 5 x JetMax Ceramic M10, 30° - 5 x FanJet Ceramic M10

Вес: 11.5 kg		Центральное сопло: отсутствует

| Артикул | Назначение | Диаметр трубопровода | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 40.1004A | Направляющая для 40.100А | 180 – 300 mm | 450 |